## Slide 1: 基于启发式路径规划

## Slide 2: 理想情况下数学模型
以下情况为例
这里假设两辆小车同时出发分别沿着A-B-E-F、D-E-B-C路径运送货物
其中AB、BC、DE、EF路径长度相等
A
C
F
D
B
E

## Slide 3: 理想情况下模型条件
1.理想模型下我们假设小车加速度a无限大,也就是瞬间到达小车最大速度 Vmax。
2.假设小车进行直角转弯瞬间完成，也就是在小车转弯的时间花费几乎为0(当作0来进行计算)
3.假设在路径上总是以最大速度 Vmax 进行移动，小车为理想点模型
因此路径上的每个点两小车通过的时间可以由此确定
若小车1沿着A-B-E-F、小车2沿着D-E-B-C,速度V都为2m/s
AB=BC=DE=EF=10m，BE=30m
那么小车1到达各点的时间分别为A(0s). B(AB/V = 10/2 = 5s). E((AB+BE)/V = 20s). F((AB+BE+EF)/V = 25s)
小车2到达各点同样可得D(0s). E(5s). B(20s). C(25s)

## Slide 4
判断冲突条件
  首先判断两条路径重叠区域(在理想情况下小车为点模型，因此不考虑十字交叉情况) 在上面例子中，重叠区域为 B-E 段
  两小车冲突条件为在重叠区域有时间重叠，因此可以有两种判断方式
    1.在二维坐标中加入时间 T 为第三维坐标，假设两小车有坐标一致判断在此段重叠区域有冲突
    2.通过判断在重叠区域起始点和终点 两小车分别到达的时间
    若 两辆小车在重叠区域时间段有相同则判断有冲突，反之无冲突
    在这里我们用第二种方法：因为我们不需要知道冲突的具体位置，只需要知道在该重叠区域有没有冲突
    在上例中：1车在 BE 段的时间段为(5s-20s), 2车在 BE 段的时间段为(5s-20s)，因此有冲突

## Slide 5
理想模型下解决冲突(相向)最优方法：
先进入冲突重叠区域的小车(若同时,则路径远的)先行(若以后有优先级需规划)
在上例中，若1车先行
则另一辆小车2在自身路径的重叠区域前一个点（D）等待，等待的时间为前一辆小车1还有(DE/V= 5s)时重新出发，这样1车刚通过2车就进入重叠区域。也就是使用重叠区域的1车时间段的最后时间为2车使用重叠区域的时间段的起始时间，此时达到最优解
有关同向追尾的最优解决方案以后进行考虑，因为同向追尾这种方法只算一种解决方案，并不是最优解决方案

## Slide 6
实际情况依然用重叠区域时间段进行最优求解
需考虑以下情况：
  1.在实际情况下依然认为瞬间加速到 Vmax
  2.在直角转弯时需耗费时间 Tcost (需进行多次测试直角转弯并取平均值)
  3.小车有实际尺寸，需考虑安全距离 S，在这里我们将安全距离转换为安全等待时间 Tsafe = S/Vmax
  4.十字交叉路口的情况也需进行考虑

## Slide 7
求解
以前面的例子为例，若安全距离 S = 1m，转弯时间Tturn=1s
1.首先还是求路径的重叠区域时间段（十字路口是一个点）
  要考虑转弯时间，那么小车1到达各点的时间分别为A(0s). B(AB/V = 10/2 = 5s). E((AB+BE)/V+Tturn= 21s). F((AB+BE+EF)/V+2*Tturn= 27s)
  小车2到达各点同样可得D(0s). E(5s). B(21s). C(27s)
  因为要考虑安全距离，所以占用重叠区域的起始以及终止时间段都要向左右扩展 S/Vmax = 0.5.即由原来的[5s-22s](这个地方要判断终点是不是转折点)变成[4.5s – 22.5s]（即使两车速度不一样，同样符合）
2.通过冲突时间段在重叠区域前一个点设置等待时间，使得1车的离开时间为2车的进入时间（其中2车进入重叠区域安全路径需花费4.5s，所以可以在D处等待18s出发达到最优解）

## Slide 8
图解：图示红色为重叠区域(包括安全距离)